# ООО «ДиПиПром»

# ИНН 3311016489 КПП 330101001

Р/с 40702810202260000266  в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир

К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424

тел. 8-920-9323334, 8-926-5854131, 8-920-6230033

тел/факс 8-499-2705088, 8-495-7537676

http://www.dpprom.ru

МИНИЗАВОД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА

Назначение: предназначен для производства вареных, полукопченых и варенокопченых колбас; сосисок и сарделек, а также деликатесной продукции из мяса.

Технические характеристики:

Производительность по входящему сырью, кг/смену			250 - 500

Обслуживающий персонал, чел.						6

Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м		108

Состав:

Мясорубка МИМ-300, произв. 300 кг/ч									1

Шприц вакуумный ИПКС-047, произв. 800 кг/ч								1

Фаршемешалка ИПКС-019, объем 80 л, произв. 300 кг/ч						1

Камера термодымовая КТД-250, загрузка 250 кг, от 18 до 125°С					1

Куттер ИПКС-032, объем 50 л, произв. 250 кг/ч								1

Камера холодильная (среднетемпературная) КХС-4,5, объем 4,6 куб.м, от 0 до +8°С		1

Клипсатор ручной односкрепочный КН-6Р, диаметр оболочки 40-120 мм				1

Стол обвалочный, размер 1700x600x850 мм								2

Стол островной, с полкой, размер 1500x600x850 мм							2

Тележка технологическая (рикша) 250кг									2

Ящик мясо-молочный											20

Рама для продуктов к камере термодымовой КТД-250							2

Вешала для камеры термодымовой, шт.									100

Цена оборудования мини-завода с учетом НДС: 927700 руб.

Информация об оборудовании

Мясорубка МИМ-300

Исполнение – комбинированное (корпус – алюминий, внутри – нержавеющая сталь)

Мясорубки МИМ-300 предназначены для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания.

Мясорубки выпускаются в исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69 ТУ5.899-111901-88 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40 °С.

Мясорубки для предприятий общественного питания МИМ-300 и МИМ-600 производятся в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 9001:2001, имеют белорусский и российский сертификаты соответствия и удостоверение о государственной гигиенической регистрации.

Технические характеристики:

Производительность, кг/час					300

Производительность, при повторном измельчении

котлетной массы, кг							100

Потребляемая мощность, кВт					1,9

Питающая электросеть:

- род тока								переменный

- номинальное напряжение, В					380

- частота вращения шнека, об/мин					250

Габаритные размеры, мм						680 х 400 х 441

Масса, кг								47

Параметры решеток:

- наружный диаметр, мм						82

- диаметр отверстий первой решетки, мм				3

- диаметр отверстий второй решетки, мм				5

- диаметр отверстий третьей решетки, мм			9

- количество отверстий первой решетки, шт.			217

- количество отверстий второй решетки, шт.			90

- количество отверстий третьей решетки, шт.			30

Цена: 24200р. с НДС

Шприц вакуумный ИПКС-047

Исполнение – комбинированное, соприкасающиеся с продуктами детали из нержавейки

Предназначен для наполнения оболочек мясным фаршем при производстве вареных и варено-копченых колбасных изделий

- комплектуется четырьмя цевками различного диаметра 14, 20, 38, 54 мм

- подача фарша обеспечивается вращением ротора

- бункер установлен на откидную петлю, а его фиксация осуществляется одной гайкой и эксцентриком

- комплектуется насосом вакуумным НВМ-10/1В, обеспечивающим вакуумирование фарша и его непрерывную подачу

- уровень вакуума регулируется с помощью крана напуска воздуха в магистрали откачки

- в вакуумной магистрали поставлен обратный клапан, исключающий попадание воздуха в продукт при работе с малым разрежением

- оснащен выдвижным пультом управления

Технические характеристики:

Производительность по колбасным изделиям, кг/ч	800

Объем бункера, л						100

Давление подаваемого продукта, не менее, кгс/кв.см	6

Предельное остаточное давление, кгс/кв.см		-0,9

Частота вращения ротора, об/мин				140

Количество лопаток ротора, шт.				12

Установленная мощность, кВт				1,0

Габаритные размеры, мм					1000х700х1700

Масса, кг							190

Цена: 145400р. с НДС

Фаршемешалка ИПКС-019

Исполнение – комбинированное, все соприкасающиеся детали из нержавеющей стали

Предназначена для перемешивания мясного фарша и других измельченных пищевых продуктов с компонентами

Особенности:

- все соприкасающиеся с продуктами детали выполнены из пищевой нержавеющей стали

- имеет вымешивающее устройство лопастного типа, обеспечивающее равномерное и эффективное перемешивание

- крышка фаршемешалки конструктивно закреплена на каркасе, выполнена из оргстекла и оснащена устройством блокировки

- имеет фиксирующее устройство для удержания дежи в рабочем положении

- выгрузка продукта осуществляется за счет опрокидывания дежи над приемной емкостью, входящей в комплект поставки

- комплектуется мотор-редуктором

Технические характеристики:

Объем дежи, л						80

Производительность, кг/ч					300

Коэффициент заполнения, не более			0,7

Частота вращения мешалки, об/мин			35

Установленная мощность, кВт				0,8

Габаритные размеры, мм					1000 х 500 х 1000

Масса, кг							60

Цена: 104500р. с НДС.

Камера термодымовая КТД-250

Полностью из нержавеющей стали с охладителем дыма и встроенной мойкой полуавтомат

Предназначена для горячего и холодного копчения мяса, кур и рыбопродуктов,

вяления и сушки рыбы, изготовления колбас, колбасного сыра.

Дымогенератор и дымоохладитель объединены в общий узел (моноблок) и соединены с камерой с помощью трубопроводов. В конструкции моноблока встроена система очистки дыма.

В камере, предусмотрена полуавтоматическая мойка внутреннего объема, дымогенератора  и трубопроводов.

Осуществляется контроль следующих параметров:

- Температура внутри камеры

- Температура внутри продукта

- Влажность

- Время работы

Режим работы камеры - полуавтоматический.

(Товар сертифицирован)

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм 				2500*1760*1490

Загрузка камеры, кг					250

Температура в камере, С				40-125

Температура в камере с холод.агрегатом		18-125

Напряжение, В					380

Частота, Гц						50

Масса, кг, не более					1000

Потреб.мощность, кВт				20,2

В состав входят:

Моноблок, шт.					1

Загрузочная рама, шт.				2

Цена: 260400р. с НДС.

Вешала для колбасных рам КТД-250

Исполнение – нержавеющая пищевая сталь

Цена: 151р. с НДС

Куттер ИПКС-032

Исполнение – комбинированный (соприкасаемые с сырьем детали – нержавейка)

Предназначен для измельчения мяса и приготовления фарша при производстве колбасных изделий, паштетов и пельменей, измельчения и смешивания охлажденных овощей, бескостного фруктового, рыбного сырья и других продуктов, а также для приготовления майонезных соусов.

- выгрузка продукта осуществляется за счет опрокидывания чаши

- имеет фиксирующее устройство для удержания чаши в рабочем положении

- комплектуется термодатчиком для контроля температуры фарша

- угол посадки серповидных ножей обеспечивает тщательное перемешивание

- оснащен воронкой для внесения дополнительных ингредиентов непосредственно при куттеровании

Технические характеристики:

Производительность, кг/ч				250

Объем чаши, л					50

Коэффициент заполнения, не более		0,7

Количество ножей, шт.				2

Частота вращения вала ножей, об/мин		1500/3000

Установленная мощность, кВт			6,0

Габаритные размеры, мм				700 х 650 х 1350

Масса, кг						110

Цена: 139500р. с НДС

Камера холодильная среднетемпературная КХС-4,5

Камера предназначена для хранения предварительно охлажденных до температуры внутреннего объема скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

Исполнение:

1.Камера, выполненна с использованием термоизоляционного материала пенополиуретан - унифицированные панели, трехслойный (металл - пенополиуретан - металл) композит типа "сэндвич", толщиной 60 мм.. Соединение панелей - типа "шип-паз".

Поддержание расчетной температуры в камерах происходит за счет принудительной циркуляции охлаждаемого воздуха. Комплектуется моноблоком.

Для наблюдения за температурой охлаждаемого объема на переднем щите вмонтирован термоуказатель.

Автоматическое управление холодильной машиной осуществляет датчик - реле.

Слив талой воды производится в поддон.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ТЧ02.В00749

Технические характеристики:

Объем камеры, м3					4,6

Агрегат поддержания температуры		моноблок

Кол-во агрегатов, шт.				1

Поддерживаемая температура, °С			0 …. 8

Толщина стенок, мм					60

Цена: 89800р. с НДС

Клипсатор настольный ручной односкрепочный КН-6Р

Предназначен для запечатывания готовыми алюминиевыми скрепками мерных рукавных оболочек и пакетов с наполнителем. Он прост по конструкции и надежен в работе. Клипсатор КН-6Р снабжен механическим пережимом оболочки с наполнителем, обеспечивает накладывание и зажим скрепок с помощью мускульной силы оператора. При необходимости под скрепку можно закладывать шпагатную петлю.

Технические характеристики:

Используемые скрепки	В1-В3, ВР1-ВР3

Калибр оболочки, мм	40 – 120

Неподвижный нож для обрезания конца батона	да

Габаритные размеры, мм	360 х 200 х 930

Масса, кг	10

Цена: 65800р. с НДС

Стол обвалочный

Исполнение - полностью нержавеющая сталь

Назначение: предназначен для обвалки, разделки и переработки продукции на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности

Особенности:

- выполнен из пищевой нержавеющей стали

- имеет разборную конструкцию и регулируемые по высоте опоры

- не имеет труднодоступных для санитарной обработки участков

Технические характеристики:

Рабочая нагрузка, не более, кгс				75

Габаритные размеры, мм				1700x600х850

Масса, кг							27

Цена: 14700р. с НДС

Стол островной

Исполнение – полностью нержавеющая сталь

Назначение: предназначен для разделки и переработки продукции на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности

Особенности:

- выполнен из пищевой нержавеющей стали

- имеет разборную конструкцию и регулируемые по высоте опоры

- не имеет труднодоступных для санитарной обработки участков

Технические характеристики:

Рабочая нагрузка, не более, кгс				75

Габаритные размеры, мм				1500x600х850

Масса, кг							30

Цена: 15900р. с НДС

Тележка Рикша – 250кг

Исполнение – полностью нержавеюшая сталь

Предназначена для перевозки внутрицеховых грузов на предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности.

Колеса обрезиненные на шариковых подшипниках

Технические характеристики:

Объем ковша, л						250

Грузоподъемность, кг					250

Марка стали							AISI304

Толщина стенки кузова, мм				1,5

Ручка								труба ф25х2

Габариты, мм							1450х820х670

Вес, кг							50

Цена: 12500р.

Ящик мясо-молочный

Предназначен для использования в качестве емкости для сырья и продуктов пищевого производства.

Цена: 450р. с НДС