# ООО «ДиПиПром»

# ИНН 3311016489 КПП 330101001

Р/с 40702810202260000266  в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир

К/с 30101810200000000716 БИК 041708716 ОКПО 97469424

тел. 8-920-9323334, 8-926-5854131, 8-920-6230033

тел/факс 8-499-2705088, 8-495-7537676

http://www.dpprom.ru

ЗАВОД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА ДПП-ПФ5

Назначение: предназначен для производства вареных, полукопченых и варенокопченых колбас; сосисок и сарделек, а также деликатесной продукции из мяса.

Технические характеристики:

Производительность по входящему сырью, кг/смену			не менее 5000

Обслуживающий персонал, чел.						12

Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м		220

Установленная мощность, кВт						255

Выпускаемая продукция: вареные колбасы (54%), полукопченные и варено-копченые колбасы (20%), сосиски, сардельки (20%), вареные и варено-копченные мясные деликатесы (6%)

Состав:

Волчок ВРД-125М, 1500кг/ч										1

Шприц вакуумный ИПКС-047, произв. 800 кг/ч								1

Шприц вакуумный с перекрутчиком, произв. 200 кг/ч							1

Фаршемешалка ФЮБ-150, объем 150л, произв. 1050 кг/ч						1

Камера термодымовая КТД-1000, загрузка 1000 кг, от 18 до 125°С					2

Куттер ИПКС-032, объем 50 л, произв. 250 кг/ч								1

Камера холодильная (комбинированная) КХС-9, объем 9 куб.м, от -10ºС до +8°С			2

Клипсатор ручной односкрепочный КН-6Р, диаметр оболочки 40-120 мм				1

Инъектор ПМ-ФИ-05, трехигольчатый									1

Мясо-массажер ПМ-ФМВ-200-01										1

Стол обвалочный, размер 1700x600x850 мм								3

Стол островной, с полкой, размер 1500x600x850 мм							3

Тележка технологическая (рикша) 250кг									6

Ящик мясо-молочный											50

Тележка-чан 100л												8

Рама для продуктов к камере термодымовой 								8

Вешала для камеры термодымовой, шт.									400

Льдогенератор СВ-416А, произв.45кг/ч									1

Цена оборудования мини-завода с учетом НДС: 4990000 руб.

Информация об оборудовании

Волчок ВРД-125М

Одношнековый, исполнение – нержавеющая сталь

Предназначен для непрерывного измельчения кускового, подмороженного до -4 градусов мяса, а так же замороженных ягод (брусника , черника и т.д). Комплектуется набором сменных решеток для различной степени измельчения. Детали и узлы, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали. Конструкцией предусмотрена быстрая разборка и сборка механизма измельчения, что создает дополнительные удобства при обслуживании. Волчок 125 М одношнековый.

Технические характеристики :

Производительность, кг/час 					1500

Установленная  мощность не более, кВт				7,5

Диаметр решеток, мм						125

Температура обрабатываемого продукта, мин, градусов	- 4

Количество шнеков, шт						1

Габаритные размеры:

Длина х ширина х высота, мм					920х760х1280

Масса, кг								500

Цена: 229000р. с НДС

Шприц вакуумный ИПКС-047

Исполнение – комбинированное, соприкасающиеся с продуктами детали из нержавейки

Предназначен для наполнения оболочек мясным фаршем при производстве вареных и варено-копченых колбасных изделий

- комплектуется четырьмя цевками различного диаметра 14, 20, 38, 54 мм

- подача фарша обеспечивается вращением ротора

- бункер установлен на откидную петлю, а его фиксация осуществляется одной гайкой и эксцентриком

- комплектуется насосом вакуумным НВМ-10/1В, обеспечивающим вакуумирование фарша и его непрерывную подачу

- уровень вакуума регулируется с помощью крана напуска воздуха в магистрали откачки

- в вакуумной магистрали поставлен обратный клапан, исключающий попадание воздуха в продукт при работе с малым разрежением

- оснащен выдвижным пультом управления

Технические характеристики:

Производительность по колбасным изделиям, кг/ч	800

Объем бункера, л						100

Давление подаваемого продукта, не менее, кгс/кв.см	6

Предельное остаточное давление, кгс/кв.см		-0,9

Частота вращения ротора, об/мин				140

Количество лопаток ротора, шт.				12

Установленная мощность, кВт				1,0

Габаритные размеры, мм					1000х700х1700

Масса, кг							190

Цена: 163900р. с НДС

Шприц вакуумный ИПКС-047П с перекрутчиком

Исполнение – комбинированное, соприкасающиеся с продуктами детали из нержавейки

Предназначен для порционного наполнения гофрированных оболочек неструктурным фаршем при производстве сосисок, сарделек, других колбасных изделий и их перекручивания в непрерывной цепи

Особенности:

- все соприкасающиеся с продуктами детали выполнены из пищевой нержавеющей стали

- комплектуется двумя цевками с наружным диаметром 12 и 14 мм для сосисочных изделий и цевками для колбасных изделий с наружным диаметром 14, 20, 38, 54 мм, что обеспечивает наполнение любой колбасной оболочки

- перекручивающее устройство поставлено на петле, что обеспечивает простой и быстрый переход от работы в режиме порционирования сосисок (сарделек или других колбасных изделий) к работе в режиме наполнения колбасных оболочек

- подача фарша в оболочку обеспечивается вращающимся ротором с лопатками

- имеет возможность регулирования длины и веса сосисок посредством управления двигателем нагнетателя

- бункер установлен на откидную петлю, а его фиксация осуществляется одной гайкой и эксцентриком

- комплектуется насосом вакуумным НВМ-10/1В, обеспечивающим вакуумирование фарша и его непрерывную подачу

- уровень вакуума регулируется с помощью крана напуска воздуха в магистрали откачки

- в вакуумной магистрали поставлен обратный клапан, исключающий попадание воздуха в продукт при работе с малым разрежением

- имеет возможность работы в режиме обычного вакуумного шприца

- оснащен выдвижным пультом управления для установки и регулирования режимов работы

- имеет опцию порционирования без перекручивания и работы в непрерывном и импульсном режимах перекручивания

Технические характеристики:

Производительность по колбасным изделиям кг/ч	800

Производительность по сосисочным изделиям, кг/ч	200

Минимальная доза, г					30

Абсолютная погрешность дозы, не более, г		2

Объем бункера, л						100

Давление подаваемого продукта, не менее, кгс/кв.см	6

Предельное остаточное давление, кгс/кв.см		-0,9

Частота вращения ротора, об/мин				40-140

Количество лопаток ротора, шт.				12

Установленная мощность, кВт				1,3

Габаритные размеры, мм					1200х700х1700

Масса, кг							250

Цена: 299500р. с НДС

Фаршемешалка ФЮБ

Исполнение полностью нержавеющая сталь

Предназначена для перемешивания компонентов мясо сырья и специй при производстве фарша колбасных изделий. Все детали контактирующие с сырьем наружная обшивка и рама изготовлены из нержавеющей стали.

Мешалка оборудована механическим опрокидыванием дежи для выгрузки сырья.

Технические характеристики:

Геометрическая вместимость дежи, м3			0,15

Установленная мощность, кВт			 	2,95

Производительность кг/ч	 				1050

Продолжительность опрокидывания дежи, с		15

Коэффициент загрузки дежи 				0,5...0,75

Габаритные размеры, мм

- длина - 							1330

- ширина - 							900 ( с лотком)

- высота - 							1400

Масса, кг		 					490

Цена: 207600р.с НДС

Камера термодымовая КТД-1000

Полностью из нержавеющей стали с охладителем дыма и встроенной мойкой полуавтомат

Предназначена для горячего и холодного копчения мяса, кур и рыбопродуктов,

вяления и сушки рыбы, изготовления колбас, колбасного сыра.

Дымогенератор и дымоохладитель объединены в общий узел (моноблок) и соединены с камерой с помощью трубопроводов. В конструкции моноблока встроена система очистки дыма.

В камере, предусмотрена полуавтоматическая мойка внутреннего объема, дымогенератора  и трубопроводов.

Осуществляется контроль следующих параметров:

- Температура внутри камеры

- Температура внутри продукта

- Влажность

- Время работы

Режим работы камеры - полуавтоматический.

(Товар сертифицирован)

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм 				1800*5560*2660

Загрузка камеры, кг					1000

Температура в камере, С				40-125

Температура в камере с холод.агрегатом		18-125

Напряжение, В					380

Частота, Гц						50

Масса, кг, не более					2900

Потреб.мощность, кВт				85

В состав входят:

Моноблок, шт.					2

Загрузочная рама, шт.				4

Цена: 990900р. с НДС.

Вешала для колбасных рам КТД-1000

Исполнение – нержавеющая пищевая сталь

Цена: 161р. с НДС

Куттер ЩФМЗ-ФК-125

Куттер предназначен для тонкого окончательного измельчения и приготовления фарша вареных, полукопченых, варено-копченых, ливерных колбас, сосисок, сарделек, мясных и рыбных консервов, а также для нарезания шпига.

Сбалансированный ножевой вал с минимальным вылетом нагруженной части;

Упорный подшипник чаши d 400 мм;

Одинаковый зазор между чашей и ножами при любом положении чаши по всему рабочему сектору;

Температурный датчик и две скорости вращения чаши;

Большой срок безремонтной эксплуатации при простоте в обслуживании;

Комплектуется подшипниками JBS (Германия).

Технические характеристики:

Производительность расчетная, кг/час		900

Вместимость чаши, м3				0,125

Мощность электродвигателей, кВт		30

Частота вращения, об/мин:

- вала ножей						1800/3600

- чаши							9/12

- выгружателя					100

Габаритные размеры, мм				1620 х 1480 х 1500

Масса, кг						1500

Количество ножей, шт.				6

Цена: 578600р. с НДС

Камера холодильная комбинированная КХК-9

Камера предназначена для хранения предварительно охлажденных до температуры внутреннего объема скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.

Исполнение:

1.Камера, выполненна с использованием термоизоляционного материала пенополиуретан - унифицированные панели, трехслойный (металл - пенополиуретан - металл) композит типа "сэндвич", толщиной 60 мм.. Соединение панелей - типа "шип-паз".

Поддержание расчетной температуры в камерах происходит за счет принудительной циркуляции охлаждаемого воздуха. Комплектуется моноблоком.

Для наблюдения за температурой охлаждаемого объема на переднем щите вмонтирован термоуказатель.

Автоматическое управление холодильной машиной осуществляет датчик - реле.

Слив талой воды производится в поддон.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ТЧ02.В00749

Технические характеристики:

Объем камеры, м3					8,99

Агрегат поддержания температуры		моноблок

Кол-во агрегатов, шт.				1

Поддерживаемая температура, °С			- 10º …. 8

Толщина стенок, мм					80

Цена: 185900р. с НДС

Клипсатор двухскрепочный полуавтоматический настольный КДН

Предназначен для запечатывания готовыми скрепками мерных рукавных оболочек и пакетов с наполнителем.

Клипсатор КДН может агрегатироваться со шприцами любой марки. В процессе работы клипсаторы-полуавтоматы управляют шприцом. Имеет возможность дозировки колбасного батона и регулировку плотности набивки оболочки. Безопасен и надежен в эксплуатации. Прост в техническом обслуживании.

Типы оболочек:

Целлюлозные волокнистые оболочки	диаметр 45-60мм

Волокнистые оболочки	диаметр 45-110мм

Полиамидные искусственные оболочки	диаметр 45-85мм

Искусственные оболочки из ПВДХ	диаметр 45-85мм

Натуральные оболочки (черевы)	тостостенные

Льняные оболочки	диаметр до 110мм

Оболочки из волокон кожи	диамтер до 90мм

Типы клипс: 814, 816, 175

Технические характеристики:

Калибр оболочек, мм	45-110

Время наложения клипс, с	1

Типы клипс	814, 816, 175

Размеры клипс, мм	14,5х2,6х14

14,5х2,6х16

14,3х3х14

Расход воздух, м3/мин	0,05

Давление воздуха в сети, МПа	6-8

Габаритные размеры, мм	700*700*800

Масса, кг	10

Цена: 199000р. с НДС

Инъектор ручной посолочный 1+3 иглы ПМ-ФИ-05

В комплект поставки входят насос с электроприводом, заборник рассола с фильтром и два ручных инъектора с упругими резиновыми лопатками.

Инъектор снабжен регулятором давления и манометром, что позволяет контролировать и регулировать давление инжекции рассола. При этом пропускной клапан обеспечивает сброс давления в камере нагнетания при прекращении инжектирования. Это значительно увеличивает долговечность упругого нагнетающего ротора.

Наличие двух инжектирующих шприцов и возможности менять иглы на них позволяет быстро и эффективно производить посол кускового мяса различных размеров. Работа насоса контролируется защитным автоматом.

Технические характеристики:

Рабочее давление инжектирования (кгс/см2)			1,5-3

Габаритные размеры (мм)						460x350x340

Масса, не более (кг)							30

Напряжение (В)							220

Частота питающей сети (Гц)					50

Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин)	0,37 / 3000

Цикл, непрерывная работа / время перерыва (мин)		180 / 10

Цена: 45000 р. с НДС

Мясомассажер вакуумный ПМ-ФМВ200-1

Мясомассажер предназначен для массирования мяса в процессе посола.

Технические характеристики:

Емкость камеры (дм3)					200

Максимальная загрузка камеры сырьем (кг)		100

Скорость вращения барабана (об/мин)			8/10

Максимальная продолжительность цикла (час)		60

Степень получаемого вакуума (%)				85-95

Мощность вакуумного насоса (кВт)			0,55

Габаритные размеры (длина-ширина-высота, мм)	1300х670х1000

Масса (кг)							150

Напряжение питающей сети (В)				3x380 (50 Гц)

Мощность двигателя привода камеры (кВт)		1,1

Цена: 315000 р. с НДС

Стол обвалочный

Исполнение - полностью нержавеющая сталь

Назначение: предназначен для обвалки, разделки и переработки продукции на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности

Особенности:

- выполнен из пищевой нержавеющей стали

- имеет разборную конструкцию и регулируемые по высоте опоры

- не имеет труднодоступных для санитарной обработки участков

Технические характеристики:

Рабочая нагрузка, не более, кгс				75

Габаритные размеры, мм				1700x600х850

Масса, кг							27

Цена: 12000р. с НДС

Стол островной

Исполнение – полностью нержавеющая сталь

Назначение: предназначен для разделки и переработки продукции на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности

Особенности:

- выполнен из пищевой нержавеющей стали

- имеет разборную конструкцию и регулируемые по высоте опоры

- не имеет труднодоступных для санитарной обработки участков

Технические характеристики:

Рабочая нагрузка, не более, кгс				75

Габаритные размеры, мм				1500x600х850

Масса, кг							30

Цена: 13000р. с НДС

Тележка Рикша – 250кг

Исполнение – полностью нержавеюшая сталь

Предназначена для перевозки внутрицеховых грузов на предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности.

Колеса обрезиненные на шариковых подшипниках

Технические характеристики:

Объем ковша, л						250

Грузоподъемность, кг					250

Марка стали							AISI304

Толщина стенки кузова, мм				1,5

Ручка								труба ф25х2

Габариты, мм							1450х820х670

Вес, кг							50

Цена: 12500р. с НДС

Тележка-чан – 100л

Исполнение – полностью нержавеющая сталь

Предназначена для транспортировки пищевого сырья и загрузки ​его в различное технологическое оборудование и могут быть применены ​на предприятиях АПК и в других отраслях народного хозяйства.

Исполнение полностью нержавеющая сталь

Колеса полиэтиленновые

Технические характеристики:

Объем, л	100

Габаритные размеры, мм 	700х552х790

Масса, кг	20

Цена: 8900р. с НДС

Ящик мясо-молочный

Предназначен для использования в качестве емкости для сырья и продуктов пищевого производства.

Цена: 450р. с НДС