Линия по производству вареных кормов ДПП-ВК2000Э

Исполнение: Питание электричество

Описание работы линии: Сырье после просмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель сырья. После измельчения сырье шнековым транспортером подается во включенный смеситель-запарник. При накоплении сырья в смесителе-запарнике Измельчитель сырья и шнековый транспортер выключают. Сырье варится при постоянном перемешивании. Затем вареный корм доизмельчается в пастоприготовителе и им же по трубе диаметром 100мм перекачивается в емкости для транспортировки, хранения или в кормораздатчик.

Техническая характеристика:

Производительность по сырью, кг/смена				2000

Установленная мощность, кВт					62

Давление греющего пара (избыточное), мПа			-

Расход пара, кг/смена (смена 8 час, - 100кг/час)			-

Габаритные размеры, мм

- длина								5800

- ширина								2000

- высота								2700

Состав линии:

- Измельчитель

- Транспортер шнековый

- Смеситель-запарник (с паровой рубашкой)

- Пастоприготовитель

Цена: 1 550 000р. с НДС. Срок поставки 4 – 6 недель.