# КАМЕРА ДЛЯ ВЫЗРЕВАНИЯ СЫРОВЯЛЕНЫХ И СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС СБОРНО-РАЗБОРНАЯ

Цена с 01.03.2010

В камере установлена система воздухоотводов и шибер выброса, выносная

установка подогрева и кондиционирования воздуха.

Регулировка заданных параметров осуществляется 4-х канальным микропроцессором.

Циркуляцию воздуха и отвод воды осуществляет выносная установка.

Внутренняя поверхность стен камеры, короба и влагоотделитель изготовлены

из нержавеющей стали. Наружные поверхности камеры из оцинкованной

стали, окрашенной порошковой краской.

Панели: толщина -80 мм.-панели трехслойной композиции:

металл – пенополиуретан – металл,

Комплектация :  Камера 12 куб.м. – 4  тележки из нерж. стали;

Камера 6 куб.м.   – 2  тележки из нерж. стали;

| Характеристика | Модель камеры |
| --- | --- |
|  | КВСК-6 | КВСК-12 |
| Габариты , мм. | 3560х2000х2050 | 5300х2000х2050 |
| Полезный объем, м. | 6 | 12 |
| Максимальная загрузка, кг. | 300 | 600 |
| Температура объема, оС | -5+150С | -5+150С |
| Влажность воздуха в камере, % | 75-95 | 75-95 |
| Род тока | 3-х фазный | 3-х фазный |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Мощность мах, кВт | 9 | 10 |
| Цена | 516 860 руб. | 701 810 руб. |

КОЛБАСНЫЕ ЕВРОРАМЫ (ТЕЛЕЖКИ)

Материал: Сталь нерж. марки 12Х18Н9Т         Возможно изготовление по чертежам заказчика

| Z-образная. Габариты(мм): 1030х1010х2000 Количество полок: 8 рядов Шаг полок: 205 мм Мест под вешало: 136 Колеса термостойкие | H-образная. Габариты(мм): 1030х1010х2000 Количество полок: 8 рядов Шаг полок: 205 мм Мест под вешало: 128 Колеса термостойкие |
| --- | --- |
| 19 950 руб. | 21 340 руб. |